เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลของกรมป่าไม้และแขวงทางหลวงในจังหวัดเพชรบุรี  พ.ศ. 2558

Remote sensing technology of the Forest Service and the Highways Agency. Phetchaburi, 2558

บัวพรรณ คำเฉลา,รศ.ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข,กนกรัตน์  จิรสัจจานุกูล,เจิมธง  ปราถนารักษ์

1 สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

2 ภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.

3สาขาวิชาคณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

4 สาวิชาวิศวกรรมพลังาน. คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม.  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

บทคัดย่อ

การศึกษาเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล Remote sensing เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย ซึ่งประโยชน์ของรีโมทเซนซิง (Remote sensing) สามารถนำมาใช้ประโยชน์พัฒนาประเทศในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร  ป่าไม้  ธรณีวิทยา  ที่ดิน  การวางผังเมือง อุตุวิทยา อุบัติภัย เป็นต้น  โดยอาศัยคุณสมบัติการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อการ โดยมีข้อมูล  3 ลักษณะคือ ช่วงคลื่น รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนผิวโลก และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ซึ่งหลักการทำงานของรีโมตเซนซิงจะประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การได้รับข้อมูล (Data Acquistion)  และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  ซึ่งงานวิจัยนั้นครั้งนี้ ได้แจกแบบสอบถามที่กรมไม้และแขวงทางหลวงในจังหวัดเพชรบุรี โดยหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

คำสำคัญ  :  รีโมทเซนซิง , จีพีเอส

Abstract

Keywords :  Remote sensing, GPS,GIS

บทนำ

การติดต่อสื่อสารมีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์ เนื่องจากต้องมีการติดต่อสารและรับรู้ข่าวสาร ยกตัวอย่างเช่น การค้าขาย  การทำธุรกิจ  ซึ่งในยุคปัจจุบันเทคโนโลยีได้เข้ามามีบทบาทในการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นอย่างมาก  ซึ่งการติดต่อสื่อสารแบบการรับรู้จากระยะไกล (Remote sensing) นี้เป็นวิทยาศาสตร์และศิลปะในการได้มาซึ่งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวัตถุพื้นที่หาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ  หรือปรากฎการณ์ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากเครื่องมือที่ใช้เก็บข้อมูล ที่มีความแม่นยำและประสิทธิภาพที่สูง  โดยปราศจากการเข้าไปสัมผัสกับวัตถุเป้าหมาย โดยอาศัยคุณสมบัติการทำงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นสื่อการ โดยมีข้อมูล  3 ลักษณะคือ ช่วงคลื่น รูปทรงสัณฐานของวัตถุบนผิวโลก และการเปลี่ยนแปลงตามช่วงเวลา ซึ่งหลักการทำงานของรีโมตเซนซิงจะประกอบด้วย 2 กระบวนการ คือ การได้รับข้อมูล (Data  Acquistion)  และ การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  ซึ่งประโยชน์ของรีโมทเซนซิงสามารถนำมาพัฒนาประเทศในงานด้านต่าง ๆ เช่น ด้านการเกษตร  ป่าไม้  ธรณีวิทยา  ที่ดิน  การวางผังเมือง อุตุวิทยา อุบัติภัย เป็นต้น

ทฤษฎีพื้นฐาน

1. ความหมายเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล

การรับรู้จากระยะไกล (Remote Sensing) หมายถึง ระบบสำรวจบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพื้นผิวโลกด้วยเครื่องรับรู้ (Sensors) ซึ่งติดไปกับยานดาวเทียมหรือเครื่องบิน เครื่องรับรู้ตรวจจับคลื่นพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สะท้อนจากวัตถุบนผิวโลก หรือตรวจจับคลื่นที่ส่งไปและสะท้อนกลับมา หลังจากนั้นมีการแปลงข้อมูลเชิงตัวเลข  ซึ่งนำไปใช้แสดงเป็นภาพและทำแผนที่ การรับรู้จากระยะไกลมีทั้งระบบที่วัดพลังงานธรรมชาติ  ซึ่งมาจากพลังงานแสงอาทิตย์ และพลังงานที่สร้างขึ้นเองจากตัวดาวเทียม ช่วงคลื่นของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่วัดด้วยระบบการรับรู้จากระยะไกลมีหลายช่วงคลื่น เช่น ช่วงของแสงที่มองเห็นได้ ช่วงคลื่นอินฟราเรด ช่วงคลื่นไมโครเวฟเป็นต้น การบันทึกข้อมูลหรือรูปภาพของพื้นที่จากเครื่องบินมีลักษณะแตกต่างไปจากการใช้ดาวเทียม เนื่องจากเครื่องบินจะมีข้อจำกัดด้านการบินระหว่างประเทศ ส่วนดาวเทียมจะสามารถบันทึกข้อมูลของบริเวณต่างๆ ของโลกไว้ได้ทั้งหมด เพราะดาวเทียมโคจรรอบโลกอยู่ในอวกาศและมีอุปกรณ์บันทึกข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ โดยมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องต่าง ๆ ดังนี้

1. ทฤษฎีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า  คลื่นแม่เหล็ก ไฟฟ้าเป็นพลังงานรูปหนึ่งที่ส่งผ่านจากดวงอาทิตย์โดยการแผ่รังสี พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ประกอบไปด้วย สนามแม่เหล็กและสนามไฟฟ้า โดยที่ทิศทางของสนามไฟฟ้าและทิศทางของสนามแม่เหล็ก   มีการเคลื่อนที่ของคลื่นตั้งฉากซึ่งกันและกัน (แบบฮาร์โมนิค (Hamonic) คือ มีช่วงซ้ำและจังหวะเท่ากันในเวลาหนึ่งและมีความเร็วเท่าแสง) ซึ่งมีความสัมพันธ์กันดังนี้

(1)

หมายถึง ความยาวช่วงคลื่น  
 	f หมายถึง ความถี่ของคลื่น

c หมายถึง ความเร็วของแสงมีค่าคงที่ 3x108 เมตร/นาที

คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบไปด้วยคลื่นที่มี    ความยาวช่วงคลื่นในหลากหลายช่วงคลื่น ตั้งแต่สั้นที่สุดไปจนถึงยาวที่สุด ซึ่งในแต่ละช่วงคลื่นจะมีคุณสมบัติเฉพาะตัว ความยาวคลื่นและความถี่คลื่นมีความสัมพันธ์กันแบบผกผัน กล่าวคือ ถ้าความยาวคลื่นมาก ความถี่จะน้อย หรือความยาวคลื่นน้อย ความถี่จะมาก โดยทั่วไป หน่วยวัดความยาวคลื่นที่ใช้ในงานรีโมทเซนซิง มักใช้เป็น ไมโครเมตร

Figure 1.  Electromagnetic Radiation

2 แหล่งพลังงานและการแผ่รังสี (Energy Sources and Radiation)

แสงสว่างเป็นรูปหนึ่งของพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้า ซึ่งแผ่รังสีเป็นไปตามทฤษฎีของคลื่น ส่วนพลังงานของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้านั้น สามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฎีอนุภาค (Particle Theory) กล่าวคือ การแผ่รังสีของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าประกอบด้วยหน่วยอิสระที่เรียกว่า โฟตอน (Photon) หรือควอนต้า (Quanta) พลังงานแต่ละควอนต้าเป็นสัดส่วนโดยตรงกับความถี่ของคลื่น

พลังงานเป็นสัดส่วนผกผันกับความยาวคลื่น คือ ความยาวคลื่นมากให้พลังงานต่ำ ซึ่งมีความสำคัญในการสำรวจข้อมูลระยะไกล เช่น ไมโครเวฟจากพื้นโลก จะยากต่อการบันทึกมากกว่าพลังงานในช่วงคลื่นสั้นกว่า ฉะนั้น   การบันทึกพลังงานช่วงคลื่นยาว ต้องบันทึกพลังงานในบริเวณกว้างและใช้เวลานานพอสมควร (273 องศาเซลเซียส C ) สามารถเปล่งหรือแผ่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าออกมาได้อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น วัตถุพื้นผิวโลกถือว่าเป็นแหล่งพลังงานที่ขนาดและส่วนประกอบของช่วงคลื่นแตกต่างกันไป พลังงานแผ่ออกมามากน้อยขึ้นอยู่กับอุณหภูมิของพื้นผิววัตถุ โดยสามารถคำนวณได้จากกฎของ Stefan-Boltzmann ดังนั้น ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าที่สำคัญที่สุดของการสำรวจข้อมูลระยะไกล อย่างไรก็ตาม สสารทุกชนิดที่มีอุณหภูมิชนิดที่มีอุณหภูมิสูงกว่าองศาสัมบูรณ์ พลังงานทั้งหมดที่แผ่จากวัตถุจะเป็นสัดส่วนโดยตรงกับอุณหภูมิสมบูรณ์กำลัง 4 ดังนั้น พลังงานที่แผ่ออกมาจะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่ออุณหภูมิเพิ่มขึ้น โดยความจริงกฎนี้จะใช้กับเทวัตถุสีดำ (Black Body) ซึ่งหมายถึง “วัตถุหรือมวล ๆ หนึ่งที่สามารถดูดกลืนพลังงานทั้งหมดที่กระทบและจะแผ่พลังงานในปริมาณที่มากที่สุดที่ทุก ๆ อุณหภูมิ” เทหวัตถุสีดำจึงเป็นสิ่งสมมติฐานขึ้น เพราะไม่มีสสารใด ๆ ในโลกที่มีคุณสมบัติดังกล่าว แต่มีสภาพใกล้เคียงเท่านั้น  พลังงานที่แผ่ออกมาจะแปรผันกับอุณหภูมิของวัตถุและความยาวช่วงคลื่น ซึ่งสามารถคำนวณหาพลังงานต่อหนึ่งหน่วยพื้นที่สำหรับความยาวคลื่นที่กำหนดจากกฎของ Planck

(2)

C1 หมายถึง ค่าคงที่ 3.74 x 10-16 Wm-2

C2 หมายถึง ค่าคงที่ 1.44 x 10-2 m0K

T หมายถึง 0K

W หมายถึง พลังงานที่มีความยาวคลื่น

นอกจากนี้ เมื่อทราบอุณหภูมิสามารถคำนวณหาความยาวคลื่นที่ให้พลังงานสูงสุด จากกฎการแทนที่ของ Wien (Wien’s Displacement Law)

(3)

หมายถึง ความยาวคลื่นให้พลังงานสูงสุด

C หมายถึง 2.898 x 10-3 m°K

T หมายถึง °K

จากสมการสรุปได้ว่า อุณหภูมิของผิวพื้นโลกประมาณ 300 องศา เคลวิน °K แผ่พลังงานสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 9.7 ไมโครเมตรการแผ่รังสีนี้มีความสัมพันธ์กับความร้อนผิวโลก จึงมักเรียกรังสีที่แผ่ออกมานี้ว่า อินฟราเรดความร้อน ซึ่งไม่สามารถมองเห็นและถ่ายภาพได้ด้วยกล้องธรรมดา ต้องใช้ Radiometer หรือ Scanner ดวงอาทิตย์มีพลังงานสูงสุดที่ความยาวคลื่นประมาณ 0.5 ไมโครเมตร ในช่วงคลื่นสีเขียวซึ่งตามนุษย์และฟิล์มถ่ายภาพสามารถรับช่วงคลื่นนี้ได้

3 ระบบรีโมทเซนซิง

แบ่งตามแหล่งกำเนิดพลังงานที่ก่อให้เกิดคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า มี 2 กลุ่มใหญ่ คือ

1. Passive remote sensing เป็นระบบที่ใช้กันกว้างขวางตั้งแต่เริ่มแรกจนถึงปัจจุบัน โดยมีแหล่ง พลังงานที่เกิดตามธรรมชาติ คือ ดวงอาทิตย์เป็นแหล่งกำเนิดพลังงาน ระบบนี้จะรับและบันทึกข้อมูลได้ ส่วนใหญ่ในเวลากลางวัน และมีข้อจำกัดด้านภาวะอากาศไม่สามารถรับข้อมูลได้ในฤดูฝนหรือเมื่อมีเมฆหมอกฝน

2. Active remote sensing เป็นระบบที่แหล่งพลังงานเกิดจากการสร้างขึ้นในตัวของเครื่องมือสำรวจ เช่น ช่วงคลื่นไมโครเวฟที่สร้างในระบบเรดาห์ แล้วส่งพลังงานนั้นไปยังพื้นที่เป้าหมาย ระบบนี้ สามารถทำการรับและบันทึกข้อมูล ได้โดยไม่มีข้อจำกัดด้านเวลา หรือ ด้านสภาวะภูมิอากาศ คือสามารถรับส่งสัญญาณได้ทั้งกลางวันและกลางคืน อีกทั้งยังสามารถทะลุผ่านกลุ่มเมฆ หมอก ฝนได้ในทุกฤดูกาลในช่วงแรกระบบ passive remote sensing ได้รับการพัฒนามาก่อน และยังคงใช้กันอย่างแพร่หลายในปัจจุบัน ส่วนระบบ active remote sensing มีการพัฒนาจากวงการทหาร แล้วจึงเผยแพร่เทคโนโลยีนี้ต่อกิจการพลเรือนในช่วงหลัง การสำรวจในด้านนี้ได้รับความสนใจมากขึ้นโดยเฉพาะกับประเทศในเขตร้อนที่มีปัญหาเมฆ หมอก ปกคลุมอยู่เป็นประจำ

Figure 2.  Remote Sensing 
[online: www.phrae.go.th ]

4 หลักการทำงานของรีโมตเซนซิง

หลักการของรีโมตเซนซิงประกอบด้วยกระบวนการ 2 กระบวนการ ดังต่อไปนี้คือ

1. การได้รับข้อมูล (Data Acquisition) เริ่มตั้งแต่พลังงานแม่เหล็กไฟฟ้าจากแหล่งกำเนิดพลังงาน เช่น ดวงอาทิตย์ เคลื่อนที่ผ่านชั้นบรรยากาศ, เกิดปฏิสัมพันธ์กับวัตถุบนพื้นผิวโลก และเดินทางเข้าสู่เครื่องวัด/อุปกรณ์บันทึกที่ติดอยู่กับยานสำรวจ (Platform) ซึ่งโคจรผ่าน ข้อมูลวัตถุหรือปรากฏ การณ์บนพื้นผิวโลกที่ถูกบันทึกถูกแปลงเป็นสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์ส่งลงสู่สถานีรับภาคพื้นดิน (Receiving Station) และผลิตออกมาเป็นข้อมูลในรูปแบบของข้อมูลเชิงอนุมาน (Analog Data) และข้อมูลเชิงตัวเลข Digital Data) เพื่อนำไปนำวิเคราะห์ข้อมูลต่อไป

2. การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) วิธีการวิเคราะห์มีอยู่ 2 วิธี คือ

การวิเคราะห์ด้วยสายตา (Visual Analysis) ที่ให้ผลข้อมูลออกมาในเชิงคุณภาพ (Quantitative) ไม่สามารถ วัดออกมาเป็นค่าตัวเลขได้แน่นอน

การวิเคราะห์ด้วยคอมพิวเตอร์ (Digital Analysis) ที่ให้ผลข้อมูลในเชิงปริมาณ (Quantitative) ที่สามารถแสดงผลการวิเคราะห์ออกมาเป็นค่าตัวเลขได้

การวิเคราะห์หรือการจำแนกประเภทข้อมูลต้องคำนึงถึงหลักการดังต่อไปนี้

1. Multispectral Approach คือข้อมูลพื้นที่และเวลาเดียวกันที่ถูกบันทึกในหลายช่วงคลื่นซึ่งในแต่ละช่วงความยาวคลื่น (Band) ที่แตกต่างกันจะให้ค่าการสะท้อนพลังงานของวัตถุหรือพื้นผิวโลกที่แตกต่างกัน

2. Multitemporal Approach คือการวิเคราะห์    การเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา จำเป็นต้องใช้ข้อมูลหลายช่วงเวลาเพื่อนำมาเปรียบเทียบหาความแตกต่าง

3. Multilevel Approach คือระดับความละเอียด ของข้อมูลในการจำแนกหรือวิเคราะห์ข้อมูล ซึ่งขึ้นอยู่กับการประยุกต์ใช้งาน เช่น  การวิเคราะห์ในระดับภูมิภาคก็อาจใช้ข้อมูลจากดาวเทียม LANDSAT ที่มีรายละเอียดภาพ  ปานกลาง (Medium Resolution) แต่ถ้าต้องการศึกษาวิเคราะห์ในระดับจุลภาค เช่น ผังเมือง ก็ต้องใช้ข้อมูลดาวเทียมที่ให้รายละเอียดภาพสูง (High Resolution) เช่น ข้อมูลจากดาวเทียม SPOT, IKONOS, หรือรูปถ่ายทางอากาศเป็นต้น

5 รีโมทเซนซิงนำมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประเทศในงานต่าง ๆ หลายด้านดังนี้

ด้านการจัดทำแผนที่ใช้ที่ดิน  รีโมทเซนซิง สามารถใช้แปลรูปแบบการใช้ที่ดินประเภทต่าง ๆ และนำผลลัพธ์ที่ได้มาจัดทำแผนที่การใช้ที่ดิน โดยสามารถนำมาใช้สนับสนุนติดตามและประเมินแนวโน้มการใช้ที่ดินประเภทต่างๆ เช่น ด้านการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ เป็นต้น

ด้านการเกษตร รีโมทเซนซิงสามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมในการสำรวจบริเวณพื้นที่เพาะปลูกพืชเศรษฐกิจ เช่น พื้นที่ปลูกข้าว ปาล์มน้ำมัน ยางพารา สัปปะรด อ้อย ข้าวโพด ฯลฯ ซึ่งผลลัพธ์จากการแปลภาพใช้ประเมินการเปลี่ยนแปลงการเพาะปลูกพืชเศรษฐกิจในแง่ปริมาณ ราคา ช่วงเวลา ฯลฯ อีกทั้ง ทราบถึงความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าและเขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และประเมินพื้นที่ที่เหมาะสม ในการเพาะปลูกพืชชนิดต่าง ๆ ได้

ด้านป่าไม้ รีโมทเซนซิงสามารถติดตามการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ป่าไม้จากการแปลภาพถ่ายจากดาวเทียม เช่น ป่าดงดิบ ป่าดิบชื้น ป่าเต็งรัง ป่าชายเลน เป็นต้น ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้จากการแปลสภาพพื้นที่ป่านั้น  สำรวจพื้นที่ป่าอุดมสมบูรณ์และป่าเสื่อมโทรม  นอกจากนี้ยังใช้สำหรับติดตามพื้นที่ไฟป่าและความเสียหายจากไฟป่า และประเมินพื้นที่ที่เหมาะสมสำหรับปลูกป่าทดแทนบริเวณที่ถูกบุกรุก หรือโดนไฟป่า

ด้านธรณีวิทยา รีโมทเซนซิงสามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมแปลสภาพพื้นที่เพื่อจัดทำแผนที่ธรณีวิทยาและโครงสร้างทางธรณีซึ่งเป็นข้อมูลที่ต้องใช้เวลาและงบประมาณในการสำรวจ และนำมาสนับสนุนในการพัฒนาประเทศ เช่น เพื่อการประเมินหาแหล่งแร่แหล่งเชื้อเพลิงธรรมชาติ แหล่งน้ำบาดาล การสร้างเขื่อน เป็นต้น  โดยนำมาสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภูมิประเทศ

ด้านการวางผังเมือง รีโมทเซนซิงสามารถใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียมด้วยความรายละเอียดสูง เพื่อใช้ติดตามการขยายตัวของเมือง การเปลี่ยนแปลงลักษณะ/รูปแบบ/ประเภทการใช้ที่ดิน ระบบสาธารณูปโภค เช่น การคมนาคมขนส่งทางบก  ทางน้ำ รถไฟฟ้า BTS เป็นต้น  โดยผลลัพธ์ที่ได้จากแปลภาพถ่ายจากดาวเทียมนำมาใช้ ในระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์ การพัฒนาสาธารณูปการเช่น การจัดสร้าง/ปรับปรุง สถานศึกษา โรงพยาบาล สถานีตำรวจ ดับเพลิง ไปรษณีย์ห้องสมุด สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ เป็นต้น

ด้านอุตุนิยมวิทยา/อุบัติภัย ประโยชน์จากการใช้รีโมทเซนชิง เพื่อการวางแผนช่วยเหลือและฟื้นฟูพื้นที่เกิดอุบัติภัย

6 ขั้นตอนการสำรวจทางรีโมทเซนซิง

รีโมทเซนชิง มีการสำรวจ โดยการได้รับข้อมูล (Data acquisition) เป็นกระบวนการบันทึกพลังงานที่สะท้อนหรือส่งผ่านของวัตถุโดยเครื่องมือบันทึกข้อมูลบนยานสำรวจ (platform) แล้วส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังสถานีรับสัญญาณภาคพื้นดิน  เพื่อผ่านกรรมการวิธีการผลิตเป็นข้อมูล ซึ่งข้อมูลผลลัพธ์อยู่ได้ทั้งรูปแบบของภาพถ่ายและข้อมูลเชิงตัวเลข ประกอบไปด้วย

1) แหล่งพลังงาน คือ ดวงอาทิตย์ 2) การเคลื่อนที่ของพลังงาน (คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า) ผ่านชั้นบรรยากาศโลก 3) ลักษณะผิวหน้าของโลก ซึ่งพลังงานที่ผ่านชั้นบรรยากาศโลก 4) ระบบถ่ายภาพหรือระบบการบันทึกข้อมูล  ซึ่งความละเอียดของภาพขึ้นกับระดับความสูงของวงโคจร ความสามารถของระบบที่บันทึกและสภาพบรรยากาศของโลกขณะพลังงานสะท้อนกลับ 5) ผลิตภัณฑ์ข้อมูล เป็นข้อมูลที่ได้รับทั้งในแบบรูป เชิงตัวเลขและรูปภาพ โดยการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis) ประกอบด้วยการวิเคราะห์ข้อมูล  การแปลตีความ การผลิต และการนำไปใช้ 6) กระบวนการแปลภาพ ซึ่งอาจจะใช้ทั้งวิธีด้วยสายตา หรือ ด้วยคอมพิวเตอร์ 7) ผลิตภัณฑ์สารสนเทศ

Figure 3.  Remote Sensing 
[online:  www.scitu.net]

7 ระบบการกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (Global Positioning System)

ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลก (GPS)

GPS ย่อมาจาก Global Positioning System ซึ่งถ้าแปลให้ตรงตัวแล้วคือ ระบบกำหนดตำแหน่งบนพื้นโลกโดยอาศัยดาวเทียมทั้งหมดถึง 24 ดวง โคจรอยู่เหนือพื้นโลก การที่เครื่องรับสัญญาณจะสามารถที่จะกำหนดค่าพิกัด (X,Y) ได้จะต้องรับสัญญาณดาวเทียมได้อย่างน้อย 3 ดวงขึ้นไป แต่ถ้ารับได้ 4 ดวงก็จะสามารถกำหนดค่าพิกัด (X,Y) พร้อมทั้งค่าความสูง (Z) ของตำแหน่งนั้นได้ด้วย ระบบ GPS สามารถที่จะทำงานได้ทุกสภาวะและตลอด24 ชั่วโมง  ลักษณะการทำงานในการกำหนดค่าพิกัดของระบบ GPS ทำได้ด้วยการนำเครื่องรับไปยังตำแหน่งที่ต้อง การจะทราบค่าพิกัดจากนั้น เครื่องรับจะรอสัญญาณจากดาวเทียมเมื่อเรื่องรับได้สัญญาณจากจำนวนดาวเทียมที่เพียงพอก็จะประมวลสัญญาณจากดาวเทียม เมื่อเครื่องรับได้สัญญาณจากจำนวนดาวเทียมที่เพียงพอก็จะประมวลผลสัญญาณข้อมูลที่ได้จากดาวเทียม และแสดงผลออกมาเป็นค่าพิกัดของตำแหน่งเครื่องรับ การนำระบบ GPS ไปใช้ในงานด้านต่างๆ อย่างกว้างขวางโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับงานทางด้านแผนที่และงานทางด้านการสำรวจและทำให้ระบบGPSมีความสำคัญมากขึ้น

วัตถุประสงค์

- เพื่อศึกษาการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลของกรมป่าไม้ และ แขวงทางหลวงจังหวัดเพชรบุรี

- เพื่อศึกษาเปรียบเทียบการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล

ขอบเขตของการวิจัย

ประชากร   เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ และแขวงทางหลวงในจังหวัดเพชรบุรี

กลุ่มตัวอย่าง  เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 16 คน และแขวงทางหลวง อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 คน

ระเบียบวิธีวิจัย

การศึกษาวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงสำรวจ เพื่อสำรวจผลการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลของกรมป่าไม้จังหวัดเพชรบุรี ทั้งนี้การสำรวจดังกล่าวเป็นการศึกษาความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างคือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของกรมป่าไม้ ในอำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งคณะผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) จึงเก็บข้อมูลแบบครั้งเดียว (one-short case study) รวมจำนวนเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานกรมป่าไม้ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี เป็นกลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 16 คน และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในสำนักงานแขวงทางหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี จำนวน 7 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไป ข้อมูลเกี่ยวกับเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล และข้อเสนอแนะจากผู้ตอบแบบสอบถาม

ในการวิเคราะห์ข้อมูลนั้น คณะผู้วิจัยดำเนินการโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ส่วนสถิติเชิงอนุมานที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว (One-Way ANOVA)

ผลการวิจัย

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนตัว

| ข้อมูลส่วนตัว | ผู้ประเมิน |
| --- | --- |
|  | กรมป่าไม้ (N=16) | แขวงทางหลวง (N=7) |
|  | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) | จำนวน (คน) | ร้อยละ (%) |
| เพศ | ชาย | 8 | 50 | 4 | 57.14 |
|  | หญิง | 8 | 50 | 3 | 42.86 |
| อายุ | ต่ำกว่า 25 ปี | 0 | 0 | 1 | 14.29 |
|  | 25-35 ปี | 6 | 37.5 | 3 | 42.86 |
|  | 36-45 ปี | 6 | 37.5 | 2 | 28.57 |
|  | 46 ปีขึ้นไป | 4 | 25 | 1 | 14.29 |
| ระดับการศึกษา | ประถมศึกษา | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | มัธยมศึกษา หรือเทียบเท่า | 2 | 12.5 | 3 | 42.86 |
|  | ปริญญาตรี หรือสูงกว่า | 13 | 81.25 | 4 | 57.14 |
| อายุงาน | น้อยกว่า 1 ปี | 0 | 0 | 1 | 14.29 |
|  | 1-5 ปี | 2 | 12.5 | 4 | 57.14 |
|  | 6-10 ปี | 7 | 43.75 | 0 | 0 |
|  | มากกว่า 10 ปี | 7 | 43.75 | 2 | 28.57 |

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ในเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล

| หัวข้อการประเมิน | ระดับความเห็น |
| --- | --- |
|  |  | S.D | ระดับ ความคิดเห็น |
| ด้านนำเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลมาใช้ประโยชน์ |  |  |  |
| 1.1 การติดตามตรวจสอบภัยธรรมชาติ (Natural Disaster Monitoring) | 3.91 | 0.72 | มาก |
| 1.2 การศึกษาแนวชายฝั่งและมหาสมุทร (Coastal and Oceanic Study) | 3.61 | 0.92 | มาก |
| 1.3 การศึกษาด้านชลประทาน | 3.52 | 1.02 | มาก |
| 1.4 การสำรวจทางโบราณคดีและมนุษยวิทยา (Archaeology and Anthropology Study) | 3.24 | 0.87 | ปานกลาง |
| 1.5 การรังวัดภาพและการทำแผนที่ (Photogrammetry and Cartography) | 3.83 | 0.70 | มาก |
| 1.6 การสำรวจทางธรณีวิทยา (Geological Survery) | 3.65 | 0.91 | มาก |
| 1.7 การศึกษาทางวิศวกรรมโยธา (Civil Engineering) | 3.65 | 1.00 | มาก |
| 1.8 การศึกษาในภาคการเกษตรและการจัดการป่าไม้ (Agricultural and Forestry Study) | 3.70 | 0.91 | มาก |
| 1.9 การวางผังเมือง (Urban planning) | 3.61 | 1.01 | มาก |
| ด้านประโยชน์การรับรู้ระยะไกล |  |  |  |
| 2.1 ตรวจวัดครอบคลุมพื้นที่ได้เป็นบริเวณกว้าง ทำให้มองภาพรวมได้ง่าย และได้ข้อมูลที่ค่อนข้างทันต่อเหตุการณ์ | 3.91 | 0.93 | มาก |
| 2.2 ตรวจวัดได้ในหลายระดับของความละเอียด เชิงพื้นที่และเชิงรังสีขึ้นอยู่กับความสามารถของอุปกรณ์ และระดับความสูงของสถานีติดตั้ง | 3.78 | 0.83 | มาก |
| 2.3 ตรวจวัดได้อย่างต่อเนื่อง กลางวัน กลางคืน ในช่วง เทอร์มอลอินฟราเรด (TIR) และไมโครเวฟ | 3.78 | 0.83 | มาก |
| 2.4 ตรวจวัดได้ หลาบช่วงคลื่น ทำให้ได้ข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุหรือวัตถุที่ศึกษา มากกว่าที่รับรู้ตามปกติ | 3.78 | 0.88 | มาก |
| 2.5 ตรวจวัดข้อมูลในพื้นที่ ที่เข้าถึงทางพื้นดินลำบาก ได้อย่างมีประสิทธิภาพ | 3.70 | 0.69 | มาก |
| ด้านปัญหา/ข้อด้อย เทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกล |  |  |  |
| 3.1 ราคา งบลงทุน ในเบื้องต้นและงบดำเนินการค่อนข้างสูง โดยเฉพาะในการจัดหาสถานีติดตั้งและการสร้างอุปกรณ์ตรวจวัด | 4.00 | 0.80 | มาก |
| 3.2 ต้องใช้บุคลากรที่ได้รับการฝึกฝนเฉพาะด้าน | 4.09 | 0.90 | มาก |
| 3.3 ข้อมูลที่ได้บางครั้งยังขาดความละเอียดเชิงพื้นที่ เนื่องจากมาจากการสำรวจระยะไกลมีข้อจำกัดอยู่ | 4.00 | 0.78 | มาก |
| 3.4 ข้อมูลที่ได้ยังคลาดเคลื่อน เช่นความบกพร่องของตัวระบบ สภาวะแวดล้อมขณะการตรวจวัด | 3.91 | 0.88 | มาก |

4. สรุป

จากการศึกษาข้อมูลเทคโนโลยีการรับรู้ระยะไกลในครั้งนี้ ได้ทราบถึงประโยชน์ของเทคโนโลยีของรีโมทเซนชิง ด้านต่าง ๆ ที่สามารถนำมาพัฒนาประเทศให้เกิดประโยชน์ ทั้งทางด้านภูมิศาสตร์ การคมนาคม การสนับสนุนการประเมินแนวโน้มการใช้ที่ดิน ทางด้านการเกษตร พื้นที่ป่าไม้ สมุทรศาสตร์และการประมง การวางผังเมือง ด้านสิ่งแวดล้อม โบราณคดีอุตุนิยมวิทยา/  อุบัติภัย การทำแผนที่ ทรัพยากรน้ำ/อุทกวิทยา โดยมีแนวความคิดที่จะนำเทคโนโลยีรีโมทเซนซิง มาประยุกต์ใช้เชื่อมโยงกับการเกษตรกรรม ในเรื่องการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการข้อมูล  ข่าวสาร และการนำประยุกต์ใช้ประโยชน์ในด้านการเกษตร โดยเกษตรกรรมจะมีความแม่นยำสูง ในการนำไอซีทีเข้ามาช่วยในกระบวนการทางการเกษตร ทำให้การใช้ทัพยากรต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและแม่นยำในการเพาะปลูก เช่น การหว่านเมล็ดพืช  การให้ปุ๋ย  การให้น้ำ การพ่นยา  การเก็บเกี่ยว ฯลฯ ทำให้ใช้ทรัพยากรคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด  โดยข้อมูลสารสนเทศที่ต้องใช้สำหรับไอทีเพื่อการเกษตร 1. ข้อมูลระบบสนับสนุนการตัดสินใจ 2. ข้อมูลสภาพภูมิอากาศ 3.ข้อมูลการใช้น้ำและการชลประทาน 4. ข้อมูลเทคโนโลยีการผลิตทางด้านเกษตร  5. ข้อมูลแมลงและโรคระบาด เป็นต้น

# Text boxes

Amplitude

Lambda

Trough

Crest